## Slide 1: Večmodalna detekcija ovir na vodni površini
Napredne metode računalniškega vida
Tilen Tinta, maj 2025

## Slide 2: Cilji seminarja:
Osnovni namen:
  Semantična segmentacija prizorov iz slik,
  Detekcija ovir na vodni gladini
Primerjati uspešnost modelov na barvnih in termalnih slikah,
Oceniti kakovost rezultatov s pomočjo metrik mIoU (za segmentacijo) in F1 (za detekcijo),
Preizkus različnih modelov nevronskih mrež za isto nalogo.

## Slide 3: Metodologija:
Semantična segmentacija:
  Cilj: razvrstiti vsak piksel slike (voda, ovira, ozadje, nebo) v razrede,
Uporabljena modela:
  U-Net:
    Konvolucijska mreža z U-obliko (enkoder, dekoder),
    Uporablja skip povezave za združevanje konteksta in podrobnosti,
    Pogosto uporabljena (tudi razvita) na medicinskem področju.
  SegFormer:
    Transformerju podoben model (encoder del) z MLP dekoderjem,
    Lahek in učinkovito združuje lokalne in globalne značilnosti,
    Dosega visoko natančnost segmentacije na različnih vhodnih podatkih.
Metrika za oceno uspešnosti:
  mIoU (angl. mean Intersection over Union):
    Povprečna vrednost preseka in unije med napovedanimi in resničnimi območji,
    Višja vrednost pomeni boljše prekrivanje segmentacije.

## Slide 4: Metodologija:
Detekcija:
  Cilj: Prepoznati in lokalizirati ovire na vodni gladini,
  Vsaka ovira je označena z omejitvenim (angl. bounding box) okvirom.
Uporabljeni modeli:
  YOLO11
    Zadnja različica serije YOLO (angl. You Only Look Once),
    Izvaja detekcijo objektov v enem prehodu (enostopenjska detekcija),
    Velika hitrost in dobra natančnost.
Metrika za oceno uspešnosti:
  F1-metrika:
    Kombinacija natančnosti (angl. precision) in priklica (angl. recall),
    Primerna pri neuravnoteženih podatkih,

## Slide 5: Eksperiment – semantična segmentacija:
- Barvne slike
Podatki:
  Vhodne slike: barvne slike vodne gladine z okolico,
  Zajem z običajno kamero v naravnem okolju.
  Učna zbirka razdeljena na 80:20 (učna:validacijska)
  Slike resolucije 640x360 (pomanjšane slike)
Postopek:
  Vhodne barvne slike so bile podane modeloma U-Net in SegFormer.
  Izhod: semantične maske (vsak piksel dobi oznako – ovira / voda / okolica / nebo).
  Ocenjevanje natančnosti: primerjava napovedane maske z ročno izdelano masko (angl. ground truth) vsako iteracijo
  Na osnovi rezultata validacije se je spremljalo učenje in po potrebi to ustavilo

## Slide 6: Eksperiment – semantična segmentacija:
- Termalne slike
Podatki:
  Vhodne slike: termalne slike vodne gladine z okolico,
  Zajem s termalno kamero,
  Učna zbirka razdeljena na 80:20 (učna:validacijska),
  Slike resolucije 384x288 (nespremenjena resolucija),
  Augmentacija, ki ne vpliva na barve.
Postopek:
  Vhodne termalne slike so bile podane modeloma U-Net in SegFormer,
  Izhod: semantične maske (vsak piksel dobi oznako – ovira / voda / okolica / nebo),
  Ocenjevanje natančnosti: primerjava napovedane maske z ročno izdelano masko (ground truth) vsako iteracijo,
  Na osnovi rezultata validacije se je spremljalo učenje in po potrebi to ustavilo.

## Slide 7: Eksperiment – detekcija ovir:
- Barvne slike
Podatki:
  Vhodne slike: barvne slike vodne gladine z ovirami (enake kot za segmentacijo),
  Učna zbirka razdeljena na 80:20 (učna:validacijska),
  Slike resolucije 640x360 (yolo jih dodatno obdela za so te kvadratne),
  Shranjene v ustrezno hierarhijo map,
  Detekcije na slikah pretvorjene iz .json zapisa v “YOLO” zapis (.txt datoteke za vsako sliko posebej)
Postopek:
  Uporabljen model YOLO11-s, YOLO11-m in YOLO11-x za detekcijo objektov.
  Vhod: barvna slika,
  Izhod: omejitveni okviri z razredom objekta (le ena kategorija - ovira),
  Ocenjevanje uspešnosti detekcije na validacijskem delu zbirke,
  Sprotno spremljanje vrednosti F1-metrike skozi učenje.

## Slide 8: Eksperiment – detekcija ovir:
- Termalne slike
Podatki:
  Vhodne slike: termalne slike vodne gladine z ovirami (enake kot za segmentacijo),
  Učna zbirka razdeljena na 80:20 (učna:validacijska),
  Slike resolucije 384x288,
  Augmentacija, ki ne vpliva na barve,
  Shranjene v ustrezno hierarhijo map,
  Detekcije na slikah pretvorjene iz .json zapisa v “YOLO” zapis (.txt datoteke za vsako sliko posebej).
Postopek:
  Uporabljen model YOLO11-s, YOLO11-m in YOLO11-x za detekcijo objektov,
  Vhod: termalna slika,
  Izhod: omejitveni okviri z razredom objekta (le ena kategorija – ovira),
  Ocenjevanje uspešnosti detekcije na validacijskem delu zbirke,
  Sprotno spremljanje vrednosti F1-metrike skozi učenje.

## Slide 9: Rezultati - segmentacija:
Arhitektura | mIoU
U-Net | 0.757838
SegFormer | 0.772018
Arhitektura | mIoU
U-Net | 0.681646
SegFormer | 0.793875
Barvne slike
Termalne slike

## Slide 10: Rezultati - detekcija:
Barvne slike
Termalne slike
Mera | YOLO11-s | YOLO11-m | YOLO11-x
Precision | 0.682 | 0.782 | 0.722
Recall | 0.410 | 0.449 | 0.477
F1 Score | 0.512 | 0.570 | 0.574
Mera | YOLO11-s | YOLO11-m | YOLO11-x
Precision | 0.500 | 0.562 | 0.578
Recall | 0.297 | 0.387 | 0.279
F1 Score | 0.373 | 0.380 | 0.376

## Slide 11: Rezultati – detekcija (razrezane slike):
Barvne slike
Mera | YOLO11-s | YOLO11-m | YOLO11-x
Precision | 0.685 | 0.814 | 0.774
Recall | 0.540 | 0.561 | 0.560
F1 Score | 0.604 | 0.664 | 0.650

## Slide 12: Zaključek:
Segmentacija in detekcija sta bili uspešno izvedeni na barvnih in termalnih slikah,
Rezultati kažejo, da barvne slike omogočajo bolj zanesljivo prepoznavo ovir v pogojih, kjer so slike bile zajete
U-Net in SegFormer sta pri segmentaciji oba pokazala dobro sposobnos segmentacije tako na termalnih kot barvnih slikah – SegFormer je bil natančnejši pri robovih,
YOLOv11 je učinkovito zaznaval ovire, vendar so rezultati zelo slabi (težave pri detekciji manjših objektov in objektov “na kupu”),
Najboljše je deloval YOLO11-m
Razrez slik na dele izboljša detekcijo manjših ovir a krši osnovno idejo YOLO-ta (single pass)

## Slide 13: Hvala za pozornost!